Введение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (внесение изменений)» выполнен по заказу Администрации МР Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии с техническим заданием к договору № 20370.

Основание для разработки проекта

- Постановление главы Администрации СП Алексеевский сельсовет МР Уфимский район РБ, письмо АО «Башкиравтодор» №67-27/4100 от 29.07.2016г.

Основные задачи

1. Проведение комплексного анализа:

- положения населенных пунктов сельского поселения Алексеевский сельсовет  в системе региональных связей, их места и роли в системе расселения;

- современного состояния использования территории;

- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);

- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);

- предшествующей градостроительной документации;

- инженерно-строительных условий;

- возможных негативных природных и техногенных воздействий.

2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенных пунктов сельского поселения Алексеевский сельсовет.

3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития населенных пунктов сельского поселения Алексеевский сельсовет. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения.

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:

- повышение эффективности использования территории и повышение ее рентного потенциала;

- экологически-безопасное взаиморазмещение в структуре населенных пунктов сельского поселения Алексеевский сельсовет общественных, жилых и производственных функций;

- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

5. Разработка предложений:

- по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон населенных пунктов сельского поселения Алексеевский сельсовет с учетом специфики социально-экономических условий их развития.

6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения Алексеевский сельсовет в соответствии с приоритетными направлениями их территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием.

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов сельского поселения Алексеевский сельсовет, адаптированной к их конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.

10. Размещение в населенных пунктах сельского поселения Алексеевский сельсовет объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования агломерации городов Республики Башкортостан.

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории населенных пунктов сельского поселения Алексеевский сельсовет.

12. Разработка предложений по защите территории поселения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.

13. Разработка предложений по инженерному оборудованию и благоустройству населенных пунктов сельского поселения Алексеевский сельсовет.

14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.

15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.

16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.

17. Разработка предложений по установлению границ населенных пунктов сельского поселения Алексеевский сельсовет.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2023 года.

Расчетный срок – до 2033 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Алексеевский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Глава I. Положение проектируемых сел в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение населенных пунктов в системе расселения.

Село Алексеевка расположено в Алексеевском сельсовете Уфимского района, расположенного в центральной части Республики Башкортостан и граничащего с городским округом город Уфа. Связь со столицей осуществляется по автомобильной дороге муниципального значения 8-ое Марта - Алексеевка.

Границами села Алексеевка с севера, запада и юга являются земли Алексеевского сельсовета, на востоке – пойма озера Сосновое на землях Алексеевского сельсовета.

Границы зон с особыми условиями использования территории

Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных и коммунальных объектов;

- СЗЗ от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

-СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- СЗЗ от железнодорожных путей;

- затапливаемые, заболоченные территории.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.6 часть 6 Водного кодекса РФ):

- для рек протяженностью более 50км от истока до устья (р.Белая) 20м.

- оз.Сосновое – 20м

- Зона охраны водозаборов:

- I пояс ЗСО для артезианских скважин  -- 50 м.

- II пояс ЗСО для артезианских скважин  -- 300 м.

3) Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий присутствуют в виде гослесфонда.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ ( в редакции ФЗ от 22.10.2013 № 282-ФЗ ) статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью

создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

1.2 Существующая застройка.

Существующая планировочная структура села Алексеевка продольно-вытянутая с юго-запада на северо-восток вдоль озера Сосновое. Общественный центр населенного пункта расположен в его центральной части.

Преградами являются – озеро Сосновое, инженерно-транспортные коммуникации (ВЛЭП 110 кВ, магистральные и промысловые нефтепроводы и газопроводы высокого давления).

1.2.1.Жилая застройка.

Жилая застройка представлена:

- 1-2 этажными 1-2- квартирными индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками, секционной застройкой;

Инженерное оборудование жилого фонда неполное.

Материал стен в основном– кирпич, дерево.

1.2.2 Общественная застройка.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже 20370-ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000»

Общественный административно-культурный центр села сформировался в центральной части. Преобладающее количество объектов культурно-бытового обслуживания сконцентрированы в центральной части села, а объекты повседневного использования рассредоточены по всему населенному пункту. Объекты здравоохранения, культовые сооружения размещены в центральной части села.

1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Производственные, сельскохозяйственные, коммунально-складские предприятия сосредоточенны на западе за границей населенного пункта, за исключением некоторых объектов.

Экспликация предприятий представлена на чертеже 20370-ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000».

Перечень предприятий, учреждений и организаций (по состоянию на 2013 г.).

| № п/п по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплицы ГУСП совхоз "Алексеевский" |  | ул. Интернациональная, 1 |  |  |
| 2 | Ремонтная база ГУСП совхоз "Алексеевский" |  | ул. Интернациональная, 1 |  |  |
| 3 | Склад удобрений ГУСП совхоз "Алексеевский" |  | - |  |  |
| 4 | Молочно-товарная ферма |  | - |  |  |
| 5 | Свино-товарная ферма |  | - |  |  |
| 6 | Котельная; грп |  | - |  |  |
| 7 | Гаражи |  | - |  |  |
| 8 | Очистные сооружения |  | ул.Интернациональная, 3б |  |  |
| 9 | ТЭЦ ГУСП совхоз "Алексеевский" |  | - |  |  |
| 10 | Производственная база ООО "Карат" |  | ул.Интернациональная,3 к2 |  |  |
| 11 | Нефтеперекачивающая станция |  | - |  |  |
| 12 | Минипекарня |  | ул. Центральная |  |  |
| 13 | Насосная станция водопровода второго подъема |  | - |  |  |
| 14 | Водозабор |  | - |  |  |
| 15 | Коммунальное предприятие |  | - |  |  |

1.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах сельского поселения Алексеевский сельсовет имеются памятники археологии. Перечень объектов культурного наследия приведен в таблице.

| № п/п | Местоположение памятника | Наименование памятника | Вид памятника | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | На В-окраине с. Алексеевка, на левом берегу старицы р. Белой (оз. Соснового) | Алексеевская I стоянка | памятник археологии | Вновь выявленный |
| 2 | В 0,5 км СВ-ее с. Алексеевка, на террасе старицы правого берега р. Белой (оз. Соснового) | Алексеевская II стоянка | памятник археологии | Вновь выявленный |
| 3 | На Ю-окраине д. Михайловка, у оз. Долгая мочалка | Михайловское селище | памятник археологии | Вновь выявленный |

В случае обнаружения новых памятников необходимо внести изменения в генеральный план.

Согласно перечню особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет такие территории не обнаружены.

1.4 Транспорт и дороги.

Внешние   транслортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом.

Автомобильная дорога муниципального значения 8-ое Марта - Алексеевка проходит в меридиональном направлении от села Алексеевка к поселку 8-е Марта и далее в город Уфа.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенны пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

1.5. Коммунальные сооружения.

Кладбища по состоянию на начало 2012 года.

| Местоположение | Расстояние в км | Территория в га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От центра до села | От ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Алексеевка | 0,3 | 0,04 | 0,4 | не действующее |
| с.Алексеевка | 2,2 | 0,12 | 2,4 | действующее |

По состоянию на начало 2013 года на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет не санкционированных свалок и полигонов твердых коммунальных отходов не имеется. Вывоз твердых коммунальных отходов производится на завод по переработке ТКО расположенный в сельском поселении Жуковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии со «Схемой санитарной очистки муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

По состоянию на начало 2013 года на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет скотомогильников не имеется.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климатические характеристики Уфимского района РБ по данным метеорологических наблюдений станции Уфа-Дема.

Поправочный коэффициент рассеивания с учетом рельефа = 1.

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для рассматриваемого района приведены в табл. № 1-3.

Таблица 1

Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,5 | -12,1 | -5,4 | 5,2 | 13,2 | 17,9 | 19,5 | 16,6 | 11,2 | 3,7 | -4,8 | -11,0 | 3,4 |

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5 °С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +19,5 °С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -17,2°С.

Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +25,4°С.

Таблица 2

Абсолютный минимум температуры воздуха,0 С

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -48.5 | -44,0 | -34.4 | -29.7 | -9.5 | -1.2 | 3.2 | -0.6 | -6.8 | -25.6 | -35.1 | -45.0 | -48.5 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -48,5°С в 1979г.

Таблица 3

Абсолютный максимум температур воздуха, °С.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 | 9.2 | 13.7 | 30.9 | 36.4 | 36.9 | 39.2 | 35.7 | 33.4 | 23.8 | 12.5 | 5.0 | 39.2 |

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 39,2°С в 1952г.

Таблица 4

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м\с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 |

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с.

Таблица 5

Повторяемость направлений ветра по М Уфа-Дема,%

| Сезон | Румбы | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| Зима (12,1,2) | 8 | 1 | 1 | 7 | 56 | 13 | 8 | 6 | 14 |
| Весна(3,4,5) | 14 | 4 | 4 | 5 | 33 | 17 | 13 | 10 | 15 |
| Лето(6,7,8) | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 15 | 13 | 20 |
| Осень(9,10,11) | 10 | 1 | 3 | 7 | 38 | 17 | 15 | 9 | 14 |
| Год | 13 | 3 | 3 | 6 | 37 | 16 | 12 | 10 | 16 |

Коэффициент температурной стратификации атмосферы равен 160.

Характеристики опасных метеорологических явлений (ОЯ).

| Наименование и критерий ОЯ | Среднегодовое число дней (периодов) с ОЯ | Максимальное расчетное число дней (периодов) с ОЯ, возможное 1 раз в 100 лет | Дополнительные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Шквал при скорости более 25м/с в течение не менее 1 мин | 0,06 дня | 1 день | Нет |
| Очень сильный дождь с количеством осадков не менее 50мм за период не более 12ч | 0,03 дня | 1 день | Нет |
| Сильный ливень с количеством осадков не менее 30мм за период не более 1ч | 0,03 дня | I день | Нет |
| Очень сильный снег при количестве осадков не менее 20мм за период не более 12ч | 0,03 дня | 1 день | Нет |
| Сильный мороз -минимальная температура воздуха не выше минус 35°С в течение не менее 5 суток | 0,09 периода | 2 периода | Нет |
| Очень сильный ветер - при средней скорости не менее 20м/с или порывах не менее 25м/с | 0,03 дня | 1 день | Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 5 лет - 19м/с; Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 100 лет - 26м/с. |

(По данным государственного учреждения «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Территория сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, располагаясь в пределах пологоволнистой Прибельской равнины, характеризуется спокойным рельефом, но достаточно сложным геологическим строением. Территория на глубину до 200 м сложена отложениями плейстоцена, плиоцена, верхней и нижней перми.

Инженерно-геологические условия - неоднородные. Их сложность изменяется по территории от относительно простых до особо сложных. Сложность инженерно-геологических условий обусловлена разнообразием слагающих территорию стратиграфо-генетических комплексов пород. Это комплексы отложений: четвертичных аллювиальных; верхнеплиоценовых-нижнечетвертичных элювиально-делювиальных (общесыртовая свита); неогеновых континентальных и лиманных; верхнепермских преимущественно континентальных (красноцветных); соликамских лагунно-континентальных (терригенно-карбонатных); кунгурских лагунных галогенных. Кроме того, сложность инженерно-геологических условий обусловлена широким развитием на отдельных участках сульфатного карста. Пораженность поверхностными карстопроявлениями по территории колеблется от 0 до 40% при 35,9 воронках на 1 км2.

Гидрогеологические условия также - неоднородные. Неоднородность гидрогеологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условий залегания отложений. На территории района распространены водоносные горизонты в аллювиальных четвертичных осадках, в акчагыльских отложениях, а также безнапорные и слабонапорные водоносные комплексы в уфимских породах и водоносный горизонт в образованиях кунгурского яруса. Относительную простоту и однородность строения имеют лишь аллювиальные четвертичные отложения, занимающие большую часть района. Воды в аллювиальных отложениях являются основным источником водоснабжения г. Уфы, других населенных пунктов и отдельных объектов. В долинах рек Белой и Уфы на значительной площади воды аллювия имеют минерализацию до 1 г/дм3 и общую жесткость до 10 мг-экв. Между тем, залегание аллювия на различных подстилающих породах, в которых развиты подземные воды различного состава и минерализации, определяет неоднородность состава самого аллювиального водоносного горизонта.

(По данным Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан).

2.3.   Гидрография.

Основной водной артерией сельсовета является крупная река Белая. В долине реки размещено большое количество озер, стариц, болот и заболоченных участков местности.

Самой крупной рекой в пределах Алексеевского сельсовета является река Белая. Она берет начало в пределах восточного подножья хребта Аваляк. Впадает в реку Каму на 177 км выше ее устья и является одним из крупных ее притоков как по длине, так и по водности. Длина реки 1430км, площадь водосбора 142 тыс. км2, средний уклон 0,00039.

К створу города Уфы длина р. Белой порядка 980км, площадь водосбора 100 тыс. км2, средние многолетние: модуль стока 7,5 л/сек*км2, расход воды 751 м3/с; средний сток составляет 236 мм/год, в том числе весенний 150 мм (63,6 % среднегодового стока), летне-осенний 61 мм (25,9 %), зимний 25 мм (10,5 %). Такое распределение стока объясняется питанием реки. Весной в нее поступают талые снеговые, дождевые и грунтовые воды, летом и осенью - дождевые и грунтовые, зимой только грунтовые. Питание реки на 55% составляют поверхностные воды от весеннего таяния снега, 25% - грунтовые, 20% - дождевые. Средняя температура воды в мае 10,3°С , в июле 19,7°С, в октябре 4,9°С Река покрывается льдом со второй половины ноября. Средняя дата ледостава определена по многолетним наблюдениям 23 ноября. Средняя продолжительность ледостава - 143 дня. Средняя толщина льда - 55-60см. Вскрытие реки ото льда по многолетним наблюдениям происходит 18-20 апреля. Дно реки песчано-галечное. Берега в районе уфимского полуострова-крутые.

Большинство озер Алексеевского сельсовета приурочено к пойме реки. Это озера-старицы, возникновение которых связано с образованием на реке излучин, перегораживанием их наносами и выпрямлением русла. Об этом свидетельствуют изогнутость озерных котловин в форме полумесяца, извилистость их береговой линии, а иногда — еще не утраченная связь с рекой. Наиболее крупные озера такого рода находятся на левобережной пойме р. Белой, например, оз. Сосновое длиной более 8 км и целый ряд длинных узких озер, расположенных между ним и Затоном.

Находясь на пойме, озера питаются, главным образом, речной водой, которая попадает в них во время разливов. Кроме того, в их питании принимают участие атмосферные и грунтовые воды. Зимой озера замерзают примерно на тот же период, что и реки.

Болота в районе города приурочены, главным образом, к поймам рек и являются заросшими озерами. Поверхность болот кочковатая, глубина не более метра. Питание осуществляется грунтовыми и атмосферными водами. Небольшие болота встречаются и на водоразделах даже внутри города. Чаще всего они приурочены к карстовым воронкам, занесенным наносами.

2.4. Растительность. Почвы.

Алексеевский сельсовет расположен в центральной части Республики Башкортостан. Сельсовет расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Находится в теплом, незначительно-засушливом агроклиматическом регионе. Почвы в левобережье р.Белой черноземы выщелоченные.

По левобережью р. Белая преобладала лесостепь - были распространены смешанные широколиственные и дубовые леса, сочетающиеся с обыкновенно-ковыльными, узколистноковыльными и типчаковыми степями.

Большая часть коренных лесов также замещена сельхозугодиями, лесными культурами и вторичными лесами (береза, осина, липа). Наибольшее значение в сохранении биоразнообразия региона имеют пойменные экосистемы реки Белая: дубовые, липовые, вязовые, черноольховые, осокоревые и другие леса; ивняки; разнообразные луга (от остепненных до влажных); болота и система стариц. Лесная растительность здесь сохранилась наилучшим образом благодаря учрежденным запретным полосам лесов вдоль рек и зеленым зонам.

2.5. Полезные ископаемые.

На территории сельсовета расположены четыре месторождения общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), учтенных государственным балансом запасов :

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых

таблица 6)

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие села Алексеевка планируется в северном направлении с дальнейшим упорядочением застройки, формированием общественного центра микрорайонного значения, благоустройством, инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие села предлагается на территориях градостроительного освоения заложенных в проекте «Схема территориального планирования муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан». выполненном ЗАО ПИ “Башкиргражданпроект ” г. Уфы.

3.1. Численность населения.

Численность населения Алексеевского сельсовета составляет на 2013г. 6285 чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:

Динамика численности населения

таблица а)

| Годы | 1989г. пере-пись | 2002 г. пере-пись | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего по сельсовету, чел. | 2454 | 3958 | 5619 | 5628 | 5789 | 5827 | 6008 | 6285 |

За период с 2002г. наблюдается рост численности населения, до 5,3% в год, обусловленный в основном высоким миграционным приростом. В дальнейшем прогнозируется снижение темпов миграционного прироста и увеличение темпов естественного прироста.

Возрастной состав населения, чел.

(по району) таблица б)

| Возрастные группы | Существующее положение %% | Прогноз расч.срок 2033г. |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 18,5 | 19,0 |
| В трудоспособном возрасте | 63,4 | 63,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 18,1 | 18,0 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

Прогнозируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста.

Прогнозная численность населения

таблица в)

| Наименование | Население, тыс.чел. |
| --- | --- |
|  | Сущ. | 1 очередь, 2023г. | Расч. срок, 2033г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельсовет всего | 6,285 | 6,9 | 7,5 |

Общая прогнозная численность населения сельсовета по проекту составит 7,5 тыс.чел.

Население занято в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах.

В ГУСП совхоз «Алексеевский» работает 1300 чел. (из них из г.Уфы — 350 чел.)

Часть населения трудится в г.Уфе (700 чел.).

На расчётный срок среднесписочная численность работников ГУСП совхоз «Алексеевский» прогнозируется в 1500 чел.

В связи с размещением административного центра района в с.Алексеевка и размещение новых объектов обслуживания прогнозируется увеличение количества работающих в селе (с 700 чел. до 1200 чел.).

Дополнительные рабочие места предлагается создать в малом предпринимательстве.

3.2.Объемы строительства.

3.2.1.Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства.

Жилищная обеспеченность существующая по сельсовету составляет 21,3 кв.м/чел., на расчётный срок жилищная обеспеченность составит 35,0 кв.м/чел., на первую очередь - 28,5 кв.м/чел.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 128,41 тыс. кв.м, в том числе на 1 очередь — 63,0 тыс. кв.м, ориентировочный ежегодный ввод жилья — около 6,4 тыс.кв.м.

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Предусматривается блокированная застройка (Таун-Хаусы с участками 0,2 га/участок) и индивидуальная (коттеджная) застройка с участками 0,10 — 0,15га/участок.

Проектные территории под жилые кварталы

таблица а)

| №№ | Тип застройки | Новые территории под жилую застройку (без улиц) всего на расчётный срок, га | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь строительства 2023г., га | расчётный срок 2033г., га |
| 1 | -индивидуальная застройка с участками | 75,78 | 37,8 | 37,98 |
| 2 | -блокированная застройка (Таун-Хаусы) | 9,71 | 4,8 | 4,91 |
|  | Итого | 85,49 | 42,6 | 42,89 |

Распределение объёмов жилищного строительства

таблица б)

| №№ | Наименование | 1 очередь строительства | Расчётный срок | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд сущ. тыс.кв.м/ кварт., шт. | Новое стр.-во тыс.кв.м/ кварт., шт. | Всего тыс.кв.м/ кварт., шт. | Жилой фонд сохр. тыс.кв.м/ кварт, шт. | Новое стр.-во тыс.кв.м/ кварт., шт. | Всего тыс.кв.м/ кварт., шт. | Сущ. | 1 оче-редь 2023г. | Расч. срок 2033г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с.Алексеевка всего | 134,09/ 2323 | 63,0 / 480 | 197,09/ 2803 | 197,09/ 2803 | 65,41 / 490 | 262,5 / 3293 | 6,285 | 6,9 | 7,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | -секционная застройка | 84,53/ 1507 | - | 84,53/ 1507 | 84,53/ 1507 | - | 84,53/ 1507 | 3,965 | 2,97 | 2,41 |
|  | в том числе: -2-х эт. | 10,27/ 22 | - | 10,27/ 22 | 10,27/ 22 | - | 10,27/ 22 |  |  |  |
|  | -4-5 эт. | 74,26/ 1485 | - | 74,26/ 1485 | 74,26/ 1485 | - | 74,26/ 1485 |  |  |  |
| 1.2 | -индивидуальная застройка с участками 0,1га (в том числе 2-х квартирные дома) | 49,56/ 816 | 48,0/ 360 | 97,56/ 1176 | 97,56/ 1176 | 50,13/ 368 | 147,69/ 1544 | 2,32 | 3,41 | 4,22 |
| 1.3 | -блокированная застройка (Таун-Хаусы) | - | 15,0/ 120 | 15,0/ 120 | 15,0/ 120 | 15,28/ 122 | 30,28/ 242 | - | 0,52 | 0,87 |

3.2.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность населения 7,5 тыс. чел. на расчетный срок.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Основным принципом, заложенным в проектную систему обслуживания, является приближение комплексов обслуживания к местам проживания людей.

Проектом принята ступенчатая система обслуживания: эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание.

С.Алексеевка является центром местной системы расселения. На первую очередь включены объекты повседневного обслуживания.

В центре села предусматривается территория для административного центра Уфимского района. На перспективу к югу от села предлагаются территории для объектов обслуживания районного значения.

Размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания уточняются на последующих стадиях проектирования.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры. Возможно строительство частных детских садов.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 62 | 465 | 240/ 240 | 225/ 120 | 465 | 0,9 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 1080 | 800/ 800 | 280/ 280 | 1080 | 1,5 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 108 | - | 108/ 108 | 108 | 0,3 |  |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 1 | Врачебные амбулатории | пос./ см. | 35 | 263 | 100/ 100 | 163/ - | 263 | - | Реконструкция сущ., новый ФАП |
| 2 | Аптеки | кв.м | 14 | 105 | - | 105/ 50 | 105. | Встр. |  |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 1200 | 576/ 576 | 624/ 624 | 1200 | Встр. | В школе и ФОК |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Клубы (в т.ч. досуговые помещения) | посет. мест | 165 | 1238 | 1250/ 1250 | - | 1250 | - |  |
| 2 | Библиотеки | тыс. ед. хран. | 5 | 37,5 | 9,0/ 9,0 | 28,5/ - | 37,5 | - | Расширение сущ. |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 2250 | 1650/ 1650 | 600/ 450 | 2250 | 1,0 |  |
| 2 | Рынки (с/х) | « | 24 | 180 | - | 180/- | 180 | 0,5 |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 300 | 50/ 50 | 250/ 200 | 300 | Встр. |  |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 53 | 3/3 | 50/36 | 53 | Встр. |  |
| 5 | Банно-прачечный комбинат | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/1 | - | 1 | - |  |
|  | Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Филиалы банков | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/1 | - | 1 | - |  |
| 3 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/1 | 1 | Встр. |  |

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

В структуре отраслей производства проектом предлагается сохранить за агропромышленным комплексом и обрабатывающими производствами приоритетное место с целью обеспечения жителей овощами и продуктами питания.

Существующие производственные и коммунальные предприятия сохраняются.

Далее приведён расчёт потребности в складских территориях для населения сельсовета.

Расчёт потребности в складских территориях   таблица б)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 142,5 | 60 | 450 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 1447,5 | 580 | 4350 |
|  | Итого | « | 212 | 1590 | 640 | 4800 |
| 2 | Склады специализирные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 75 | 25 | 187,5 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 675 | 380 | 2850 |
|  | Итого | « | 100 | 750 | 405 | 3037,5 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматери- алов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 2250 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 2250 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 2250 |
|  | Итого | « | - | - | 900 | 6750 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 14587 или 1,46 га |

Складские территории предусмотрены к северо-западу от производственной базы ООО «Карат».

Пункт приёма вторсырья размещается к западу от существующей фермы.

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

1.	Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1,2 этажа) с приквартирными участками 0,06-0,15 га);

б) зона застройки малоэтажными блокированными жилыми домами высокой плотности, включая таун-хаусы (1-3 этажа) с придомовыми участками до 0,08 га);

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

2.	В     пределах     общественно-деловых     зон     выделены     следующие

функциональные подзоны:

а)	зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

б)	зона размещения объектов здравоохранения;

в)	зона размещения объектов социального назначения;

г) зона размещения объектов спортивного назначения.

3.	Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего
пользования - парки, скверы, бульвары, акватории старицы реки Белой.

4.	Производственная зона.

5.	Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это полоса отвода железной дороги, улицы, автомобильный дороги, коридоры магистральных сетей.

6.	Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

7.	К прочим территориям отнесены резервные территории, земли
существующего лесного фонда, не используемого в качестве рекреации.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VII «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» разработан на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог, с учетом ранее разработанной  проектной документации.  Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена природными условиями, сложившимся функциональным зонированием, существующим и проектируемым.

Проектом предлагается дополнить многофункциональную общественно-деловую зону в центральной части села объектами административного назначения, а в перспективе объектами торговли и развлечений.

Так же генеральным планом сохраняются и развиваются территории объектов производственного, коммунального и сельскохозяйственного назначения.

Основной объем нового жилищного строительства предусмотрен в северной части села. Это малоэтажный индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками 0,06-0,15 га.

3.5 Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом
потребностей инвалидов, в т.ч. - специальное оборудование (пандусы, поручни и
т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

- при спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения райцентра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие     планировочных	и объемно - пространственных     архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории.

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории Алексевский, на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:10000, с сечением сплошных горизонталей через 1,0 м.

Участок строительства находится на пойменной территории в водоохраной зоне реки Белой, который относится к средней категории сложности и является условно благоприятным для строительства. Территория периодически затапливается паводковыми водами р. Белой. Горизонт высоких вод 1% обеспеченности составляет 91,4 м Б.С.

Участок располагается в пределах I : V категорий устойчивости территории относительно карста.

Проектируемая территория находится в абсолютных отметках 87,50 : 97,30 м.

Проектом инженерной подготовки территории намечаются следующие мероприятия:

- защита территории от паводковых вод;

- организация поверхностного стока;

- благоустройство водоемов и водотоков.

Новые территории отведенные под строительство нуждаются в инженерной подготовке, а именно подсыпке территории до незатопляемых отметок 91,4 м. Объездные улицы запроектировать в насыпи как дороги – дамбы до отметки 91,9 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстоянием между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят о тысячных, максимальный – 15,3 тысячных.

На улицах с уклоном менее 4,0 тысячных водоотвод поверхностных вод осуществляется по лоткам проезжих частей улиц с пилообразным профилем и устройством дождеприемных колодцев ливневой композиции в пониженных местах. Сброс вод после очистки на очистных сооружениях предусматривается в р. Белая.

В связи с тем, что территория строительства закарстована в рабочей стадии проекта необходимо провести районирование по карсту и полный отвод карстовых воронок.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающих участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории:

- подсыпка территории – 82 га ;

- объем грунта – 1065 тыс. м³;

- дорога дамба – 3 км;

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА.

Поверхностный сток с проектной территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы . Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией поселений.

Зоны затопления, подтопления

Согласно статье 67.1 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи населенного пункта на расчетный срок проектирования будут осуществляться автомобильным транспортом.

Проектом предлагается строительство автомобильной дороги межмуниципального значения, проходящей по территории сельского поселения с востока на северо-запад, соединяющей автомобильные дороги федерального значения Западный объезд г.Уфы и М-7 «Волга» с проектируемым мостом через реку Белая выходящий на ул. Интернациональная городского округа город Уфа (в соответствии с проектом «Проект планировки территории Лихачевской промзоны с прилегающими к ней территориями в Октябрьском, Калининском и Орджоникидзевском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан». В местах пересечения данной автомобильной дороги с автомобильными дорогами федерального и муниципального значения предлагается строительство транспортных развязок в двух уровнях.

Основной транспортной связью села Алексеевка также остается автомобильная дорога муниципального значения 8-ое Марта – Алексеевка, на которой в месте пересечения с проектируемой автомобильной дорогой межмуниципального значения предлагается строительство транспортной развязки в двух уровнях.

Также проектом предлагается строительство автомобильных дорог муниципального значения, соединяющих село Алексеевка с селом Красный Яр сельского поселения Красноярский сельсовет муниципального района Уфимский район.

В проекте заложено строительство скоростной железной дороги, проходящей по территории сельского поселения Алексеевский сельсовет с юго-востока на северо-запад, в соответствии с проектом «Схема территориального планирования Республики Башкортостан».

Для строительства и эксплуатации существующих и проектируемых карьеров проектом предлагается строительство подъездов.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры села приняты с учетом внешних и внутренних транспортных связей и его перспективной территориальной организации.

Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияния на социально-экономическое развитие и экологическое состояние определяет цели и задачи развития автомобильных дорог, достижение которых обеспечивается за счет решения следующих задач:

- формирование единой дорожной сети на основе скоординированного развития автомобильных дорог различных категорий;

- строительство подъездов ко всем транспортным объектам;

- увеличение пропускной способности автодорог путем их модернизации и реконструкции;

- обеспечение стратегических и оборонных интересов государства, мобилизационной готовности автодорог при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В основе проектной улично-дорожной сети села лежат развитие существующей структуры улиц, проездов и подходы внешних автодорог, увязанные с проектной планировочной структурой поселения. Проектная улично-дорожная сеть обеспечивает удобные, надежные и безопасные транспортные связи между всеми функциональными зонами административного центра, с другими населенными пунктами системы расселения и автомобильными дорогами общей сети.

Главной улице села Алексеевка является улица Центральная. Она имеет хорошие связи с существующими и проектируемыми жилыми кварталами. Вдоль данной улицы сконцентрированы основные административные, социально-экономические и общественные объекты населенного пункта.

Основной въезд в село осуществляется с автомобильной дороги муниципального значения 8-ое Марта – Алексеевка и переходит в ул. Интернациональная, постепенно переходящую в ул. Юбилейная. Данная улица является магистральной улицей районного значения. Именно по ней будет осуществляться связь с новым районом. Проектом предлагается закольцевать магистральную улицу и обеспечить выход с нее на проектируемые автомобильные дороги муниципального значения.

Основные улицы – ул. Интернациональная, ул. Юбилейная

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Основные улицы — ул. Школьная, ул. Молодежная. Параметры улиц от 30 до 60 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5. Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 14 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м. Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит 8,8 км.

5.3. Общественный транспорт.

Вследствие близкого географического расположения села Алексеевка к городскому округу город Уфа по территории сельского поселения проходя маршруты общественного городского транспорта города Уфы. А именно подвижный состав городского общественного транспорта с высокой провозной способностью №115 (остановка ТК «Центральный рынок» - остановка Тепличное хозяйство с.Алексеевка) и подвижный состав городского общественного транспорта с малой провозной способностью №375 (остановка ул. Города Галле – остановка Прибельская, с.Алексеевка). В пределах территории населенного пункта расположены три остановочных пункта, расстояние между которыми соответствует нормам.

Проектом предлагается закольцевать существующие маршруты городского пассажирского транспорта, с организацией новых остановочных пунктов.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Данные по существующему количеству и видам автотранспорта не были предоставлены. Расчет существующего количества автотранспорта представлен с учетом нормативного уровня автомобилизации 270 машин на 1000 жителей (на 6285чел приходится 1697 машин.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобиле на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства составит:

А1оч. = 6,9*320 = 2208 авт;

Ар.с. = 7,5*370 = 2775 авт;

В том числе жителей секционной застройки:

А1оч.сек. = 2,97*320 = 951 авт;

Ар.с.сек. = 2,41*370 = 892 авт;

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Расчет гаражей-паркингов.

Дли жителей усадебной и блокированной застройки хранение личных автотранспортных средств предполагается на приусадебных участков.

Для жителей секционной застройки хранение личных автотранспортных средств предполагается в гаражном кооперативе, на западе за границей населенного пункта.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

2208*0,7= 1546 маш/мест на 1 очередь;

2775*0,7= 1943 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь - 552 маш/мест;

на расчетный срок - 694 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 111 маш/мест;

на расчетный срок – 139 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 331 маш/мест;

на расчетный срок – 416 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 552 маш/мест;

на расчетный срок – 694 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К1оч. = 2208/1200=2 ед;

Кр.с. = 2775/1200=3ед.

Существующей АЗС нет. Проектом предлагается размещение двух АЗС вдоль проектируемой автомобильной дороги межмуниципального значения с перспективой обслуживания как автотранспортных средств жителей села Алексеевка, также и жителей прилегающих микрорайонов городского округа город Уфа и транзитного автотранспорта. Для улучшения экологической обстановки и вследствие увеличения количества автотранспортных средств на более экономичных и безопасных видах топлива проектом предлагается строительство автогазозаправочной станции возле проектируемого пункта приема вторсырья.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Р1оч = 2208/200=12 пост;

Рр.с. = 2775/200=14 пост.

Существующей СТО нет. Проектом предлагается размещение четырех СТО, возле существующего гаражного кооператива, вдоль проектируемой автомобильной дороги муниципального значения возле складов и двух СТО вдоль проектируемой автомобильной дороги межмуниципального значения.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население (тыс.чел) | 6,285 | 6,9 | 7,5 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 770 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 2208 | 2775 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 2 | 3 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 14 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 1546 | 1943 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 552 | 694 |
| В общественном центре (5%) |  | 111 | 139 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 331 | 416 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 552 | 694 |

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Алексеевского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется от котельных различной мощности, работающих на природном газе.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающие на природном газе низкого давления.

| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок Алексеевский сельсовет Таблица 2 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| 1 | Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 84,53 | 128,75 | 10,9 | 1,3 | 2,41 | 732 | 1,8 | 14,0 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 84,53 | 128,75 | 10,9 | 1,3 | 2,97 | 732 | 2,2 | 14,4 |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 177,97 | 26,25 | 4,7 | 0,6 | 5,09 | 175,2 | 0,9 | 6,1 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 112,56 | 26,25 | 3,0 | 0,4 | 3,93 | 175,2 | 0,7 | 4,0 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 16,8 | 2,0 |  |  | 2,9 | 21,7 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 14,9 | 1,8 |  |  | 3,1 | 19,8 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 14,5 | 1,7 |  |  | 2,5 | 18,7 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 12,9 | 1,5 |  |  | 2,7 | 17,1 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 39,8 | 4,8 |  |  | 16,3 | 60,9 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 35,4 | 4,3 |  |  | 17,6 | 57,3 |

6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Алексеевского сельсовета осуществляется через АГРС «Затон».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

| Расчет расходов газа по укрупненным показателям Алексеевский сельсовет Таблица 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
|  | Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки при централизованном ГВС (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 2,97 | 2,41 | 356,4 | 173,9 | 289,2 | 144,6 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 3,93 | 5,09 | 1179,0 | 561,4 | 1527,0 | 727,1 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 1296 | 1786 | 3569,2 | 1982,9 | 4918,6 | 2732,6 |
|  | Итого |  |  | 5104,6 | 2718,2 | 6734,8 | 3604,3 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 5359,8 | 2854,1 | 7071,6 | 3784,5 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 268,0 | 142,7 | 353,6 | 189,2 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 281,4 | 149,8 | 371,3 | 198,7 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 17,1 Гкал/час | 18,7 Гкал/час | 8018,0 | 2393,3 | 8529,5 | 2617,0 |
|  |  | 57,3 тыс. Гкал/год | 60,9 тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 13659,2 | 5397,2 | 15972,4 | 6600,2 |

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3.Водоснабжение.

Существующее положение.

Водоснабжение Алексеевского сельсовета осуществляется из подземного источника КАС/Волга/1804/177, расположенного в границах сельсовета.

Вода из скважин по двум водоводам поступает в камеру задвижек, далее в насосную станцию II подъема и далее подается в разводящую сеть.

Производительность системы водоснабжения составляет 1035 м3/сутки.

Количество водозаборных колонок в сельсовете — 4, протяженность сетей составляет 3 км, из них реконструкции тебует 1 км сетей.

Сети принадлежат ГУСП совхоз «Алексеевский».

Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питиьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Проектные предложения.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

-малоэтажная блокированная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом и канализацией.

Схема водоснабжения существующей территрии остается прежней.

Водоснабжение новых территорий предусмотрено от проектного водозабора, расположенного за озером Сосновка.

Для полива проездов и городских зеленых насаждений рекомендуется использовать воду из близлежащих водоемов. Полив осуществляется поливочными машинами.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Проектируемые водопроводные сети приняты к прокладке из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001.

Диаметры перемычек и расчетная схема водоснабжения определяются на отдельных стадиях проектирования.

Удельные водопотребления приняты по таблице 1 СНиП 2.04.02-84*, согласно примечаниям п. 2.1 СНиП 2.04.02-84* эти нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые в общественных зданиях.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 15 л/сек и 1 внутренний — 2 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(5+15)*3*3600/1000=216 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4.Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время в Алексеевском сельсовете существует централизованная система канализования, где действует сеть канализационных коллекторов отводящих бытовые стоки от секционной застройки, коммунально-бытовых, общественных зданий и сельхоз.предприятий на существующие очистные сооружения производительностью 1830 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Белая.

Проектное решение.

Схема канализации новых территорий Алексеевского сельсовета решена с учетом рельефа местности и геологических условий площадки строительства.

На территории сельсовета предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых канализационных насосных станций, после чего стоки по напорным коллекторам направляются на очистные сооружения.

Проектом предусматривается модернизация существующих очистных сооружений с доведением их до необходимой мощности в 2350 м3/сут.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблицу 1.

| Таблица 1 — Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок |
| --- |
|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | д.Алексеевка (секционная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 2970 | 280 | 831,6 | 997,92 | 78,34 | 21,76 | 831,6 | 997,92 | 9,63 | 26,66 |
|  | расчетный срок | 2410 | 280 | 674,8 | 809,76 | 120,25 | 33,40 | 674,8 | 809,76 | 7,81 | 22,34 |
| 2 | д.Алексеевка (индивидуальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 3410 | 200 | 682 | 818,4 | 63,02 | 17,50 | 682 | 818,4 | 7,89 | 22,58 |
|  | расчетный срок | 4220 | 200 | 844 | 1012,8 | 75,45 | 20,96 | 844 | 1012,8 | 9,77 | 26,96 |
| 3 | д.Алексеевка (блокированная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 520 | 280 | 145,6 | 174,72 | 21,84 | 6,07 | 145,6 | 174,72 | 1,69 | 5,06 |
|  | расчетный срок | 870 | 280 | 243,6 | 292,32 | 30,69 | 8,53 | 243,6 | 292,32 | 2,82 | 8,46 |
| 4 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства |  |  | 165,92 | 199,10 | 16,32 | 4,53 | 165,92 | 199,10 | 1,92 | 5,43 |
|  | расчетный срок |  |  | 176,24 | 211,49 | 22,64 | 6,29 | 176,24 | 211,49 | 2,04 | 5,78 |
|  | Итого на 1 очередь строительства* | 6900 |  |  | 2190,14 | 179,51 | 49,86 | 1825,12 | 2190,14 | 21,12 | 59,72 |
|  | Итого на расчетный срок* | 7500 |  |  | 2326,37 | 249,04 | 69,18 | 1938,64 | 2326,37 | 22,44 | 63,53 |

6.5.Электроснабжение.

Существующее положение

Система электроснабжения Алексеевского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ и выше), понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

Основным источником электроснабжения Алексеевского сельсовета является мини ТЭЦ.

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Алексеевского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| ТП1 | 160 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 160 кВА |
| ТП3 | 160 кВА |
| ТП4 | 160 кВА |
| ТП5 | 160 кВА |
| ТП6 | 160 кВА |
| ТП7 | 160 кВА |
| ТП8 | 160 кВА |
| ТП9 | 160 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным КЛ-6(10) кВ;

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

- Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается – проектом предлагается вынос по основным улицам поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

|  | 1-я очередь строительства* | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Алексеевский сельсовет | 438,048 | 2261,615 | 2261,615 | 446,537 | 2708,152 |

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Алексеевского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан осуществляется от существующей АТС на 1000 номеров.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| 1 очередь* | Расчетный срок* |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон. | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | Алексеевский сельсовет | 576 | 3364 | 588 | 3952 |

*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом предусматривается строительство контейнеров узла связи (КУС).

Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Подключение проектируемых КУСов будет осуществляться к существующей сети телефонной связи.

Теле-, радиофикация

Проектное решение

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

- Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на 1-ю очередь строительства* - 576 шт.

на расчетный срок* - 588 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата сел - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня городских шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.	Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное  решение  проектируемых сел  основано  на комплексной оценке существующего состояния сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Определяющим фактором качества воздуха в районе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организации и передвижных источников – транспортных средств.

В пределах границ населенных пунктов залежи полезных ископаемых отсутствуют, и нефтедобыча не ведется.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок, выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон - необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.

Проектом на расчетный срок предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Контроль над работой автотранспорта, перевод его на расчетный срок на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей.

Проектом также предлагается на расчетный срок:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система наблюдений. Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и  за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Мониторинг может охватывать как локальные районы, так и земной шар в целом (глобальный мониторинг).

Чтобы обеспечить эффективную оценку и прогноз, мониторинг должен включать наблюдения за источниками загрязнения, загрязнением природной среды и следствиями  от этого загрязнения.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния" .

Системы мониторинга окружающей природной среды могут быть классифицированы по выполняемым функциям на четыре класса: автоматизированные системы контроля (АСК), автоматизированные системы мониторинга (АСМ), автоматизированные комплексные системы мониторинга (АКСМ) и автоматизированные системы мониторинга и управления (АСМУ).

К  АСК относят системы мониторинга, выполняющие функции автоматического измерения и первичной обработки данный экологического контроля; такая АСК имеет в своем составе несколько автоматических постов и центр обработки информации, объединенных в локальную измерительную сеть. Автоматизированная система мониторинга реализует все функции АСК и дополнительно выполняет прогноз состояния окружающей среды; поиск “виновников” загрязнений; адаптацию математических моделей описывающих распространение загрязняющих веществ в воздухе, водоемах, почве и др. Автоматизированные системы мониторинга и управления реализуют все функции АСМ и дополнительно осуществляют компьютерную поддержку принятия оперативных управленческих решений (изменение нагрузок и (или) режимов функционирования экологически опасных производств, эвакуация населения и (или) персонала предприятия, наложение штрафных санкций на “виновников” загрязнений и т. п.). Автоматизированные комплексные системы мониторинга представляют собой объединение нескольких АСМ разнородных объектов мониторинга (вода, воздух, предприятие, поселение, город и т. п.). При создании АКСМ руководствуются рядом достаточно общих принципов: совместной межведомственной реализации системы с четким распределением функций участников разработки; временной и пространственной непрерывности измерений и оптимальности распределения результирующей информации между пользователями; макс. эффективности мониторинга при заданных ресурсных ограничениях и сохранении целостности системы; обеспечение надежности функционирования программно-техн. системы мониторинга. Кроме этого, важными принципами построение АКСМ являются системность, модульность и вертикальная (горизонтальная) совместимость с другими системами мониторинга окружающей среды.

Наблюдения за состоянием приземного атмосферного воздуха проводятся на стационарном пункте наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты (ВММ). Это место должно быть расположено вблизи от геометрического центра населенного пункта, внутри жилого микрорайона, ограниченного оживленными городскими автотрассами, промышленными зонами. В то же время она должна быть достаточно удалена от источников загрязнения, чтобы характеризовать  атмосферу, а не отдельный источник выбросов загрязняющих веществ. Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха комплектуется новейшими газоанализаторами с непрерывной фиксацией концентраций загрязняющих веществ.

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования. Главная задача природопользования как научного направления - поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, т.е. запрограммированное воздействие на природные объекты с целью получения определенного хозяйственного эффекта.

Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов.

Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно-антропогенных систем.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

Экспликация производственных территорий и объектов.

| № | Наименование | Размер СЗЗ.м | Кол-во жилых домов в границах СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Теплицы ГУСП совхоз "Алексеевский" | 50 | - | - |
| 2 | Ремонтная база ГУСП совхоз "Алексеевский" | 300 | - | - |
| 3 | Склад удобрений ГУСП совхоз "Алексеевский" | 100 | - | - |
| 4 | Молочно-товарная ферма | 300 | 25 | - |
| 5 | Свино-товарная ферма | 300 | - | - |
| 6 | Котельная; грп | 60 | - | - |
| 7 | Гаражи | 50 | - | - |
| 8 | Очистные сооружения | 200 | - | - |
| 9 | ТЭЦ ГУСП совхоз "Алексеевский" | 100 | - | - |
| 10 | Производственная база ООО "Карат" | 100 | - | - |
| 11 | Нефтеперекачивающая станция | 100 | - | - |
| 12 | Минипекарня | 50 | 10 | - |
| 13 | Насосная станция водопровода второго подъема | 30 | - | - |
| 14 | Водозабор | - | - | - |
| 15 | малое предпринимательство | 50 | - | - |
| 16 | пункт приема вторсырья | 50 | - | - |
| 17 | склад | - | - | - |

7.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

а) поверхностные воды

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ ( в редакции ФЗ от 21.10.2013 № 282-ФЗ ) п.4 ст.65 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.65 Водного кодекса РФ):

- для рек протяженностью более 50км от истока до устья (р.Белая) 20м.

- оз.Сосновое – 20м

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Размер прибрежной защитной полосы – 50 м. Согласно Водному кодексу РФ, размер водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока – 50 м соответственно.

Согласно п.6 ст. 65 Водного кодекса РФ: «Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров».

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В соответствии со статьей 65 пункту 15 в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 17 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенного пункта с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения. Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Согласно ст. 8.2.22 СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»: при необходимости инженерной защиты о  подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Согласно ст. 65 и 67.1 Водного Кодекса РФ: в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

б) подземные воды

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг водных объектом должно предусматриваться водоохранное озеленение размерами согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации,  со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. Также для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо устройство полного канализования населения и выполнение требований описанных в ст.59 Водного кодекса Российской Федерации.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Согласно СНиП 2.04.02-84*САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗОН согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 2.04.02-84*

Поверхностные источники водоснабжения

(п.10.21.)Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть спланирована, огорожена и озеленена, при этом ограждение следует предусматривать согласно п.14.4 СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.22.)Границы акватории первого пояса зоны обозначаются предупредительными наземными знаками и буями. Над затопленными водоприемниками водозабора, расположенными в несудоходной части водотока или водоема, должны устанавливаться буи с освещением; при расположении их в судоходной части буи устанавливаются вне судового хода.

(п.10.23.)Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

(п.10.24.) На территории первого пояса зоны:

а) запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей иобработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

в) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

г) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.25.) На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения надлежит:

а) осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также ВОЗМОЖНЫХ изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

б) благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;

в) принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую требованиям «Основ водного законодательства СССР и союзных республик» и «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами»;

г) производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.26.) Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и кругах объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

(п.10.27.) В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения в дополнение к требованиям п.п. 10.25 и 10.26 СНиП     2.04.02-84*:

- допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы;

- следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней;

- надлежит при наличии судоходства оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых сбросов, а дебаркадеры и брандвахты — оборудовать приемниками для сбора нечистот;

- запрещаются добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- запрещается в прибрежной полосе ширимой не менее 300 м расположение пастбищ.

(п.10.28.) На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п. 10.25 СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.29.) В лесах, расположенных на территории третьего пояса зоны, разрешаются продление рубок леса главного и промежуточногопользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади (лесосырьевых баз), а также лесосечного фонда долгосрочного пользования.

(п.10.30.) При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Подземные источники водоснабжения

(п.10.31.) На территории первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны предусматриваться следующие санитарные мероприятия, указанные в пп. 10.21, 10.23 и 10.24. СНиП 2.04.02-84*.

Примечание. На водозаборах подземных вод объектов сельского хозяйства сторожевую сигнализацию допускается не предусматривать.

На территории второго пояса зоны подземных источников водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а, б, г и 10.26. СНиП 2.04.02-84*.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором поясе зоны, кроме указанных в п. 10.32 СНиП 2.04.02-84*, следует включать:

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также

ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

(п.10.34.) На территории третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения следует предусматривать следующие санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а; 10.26, б и 10.33 СНиП 2.04.02-84*.

Примечание. При использовании защищенных подземных вод и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается в пределах третьего пояса зоны размещение объектов, указанных в п. 10.26, б СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.35.) Санитарные мероприятия во всех поясах зоны подрусловых водозаборов и участков поверхностного источника, питающего инфильтрационный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов подземных вод, должны приниматься такими же, как для поверхностных источников водоснабжения.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Фонд лесовосстановления составляют лесосеки сплошных рубок перспективного периода и непокрытые лесом лесные земли – гари, погибшие лесные насаждения, вырубки и прочие категории земель.

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение хвойного подроста на вырубках в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновления не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно ценных и быстрорастущих пород.

К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

7.4. Санитарная очистка территории.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Согласно Государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61):

Цели: повышение уровня экологической безопасности республики; сохранение ее природных систем; обеспечение экономики республики общераспространенными полезными ископаемыми и соответствующей геологической информацией о недрах; рациональное водопользование при сохранении водных экосистем; сохранение биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов; обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Задачи: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики республики, проведения предупредительных и надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и ее рационального использования; предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий; получение всесторонних и полных сведений о флоре и фауне республики; повышение уровня экологической культуры и образования населения; обеспечение сохранения биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов на территории республики; повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Генеральным планом в соответствии с Государственной программой "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61), «Схемой территориального планирования МР Уфимский район Республики Башкортостан» предлагается:

- ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на 1 очередь (ближайшие 5 лет);

- вывоз ТКО на действующий полигон;

- рекультивация существующих свалок ТКО;

- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по компонентам. Пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)

Сбор и удаление жидких отходов из зданий.

Генпланом предусматривается полное канализование проектируемой малоэтажной индивидуальной застройки, общественных и коммунально-бытовых зданий.

Вывоз жидких отходов до момента ввода в эксплуатацию системы центральной канализации осуществляется на существующие поля ассенизации.

Сбор и удаление ТКО.

Разработка органами местного самоуправления Республики Башкортостан генеральных схем очистки территорий предусмотрена Республиканской целевой программой  «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы» утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18.11.2011 № 412 и мероприятиями по ее реализации. Система управления промышленными отходами должна быть сформирована в соответствии с республиканской целевой программой «Совершенствование системы управления промышленными отходами на территории Республики Башкортостан на 2013-2020 годы».

Раздел «Санитарная очистки территории с.Алексеевка» выполнен с учетом действующих нормативов.

Генеральная схема очистки территории с.Алексеевка на момент проектирования генерального плана сельского поселения не разработана.

Сбор и удаление ТКО в с.Алексеевка должно осуществляться спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Отходы IV, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых, промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Нормы и расчеты накопления бытовых отходов приведены в таблице:

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека | Количество бытовых отходов на 1 очередь строительства (6900 чел.) | Количество бытовых отходов на расчетный срок (7500 чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в год | в день | в год | в день | в год | в день |
|  | кг | л | кг | л | т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | м3 |
| Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий | 190 | 900 | 0,52 | 2,47 | 1311 | 6210 | 3,6 | 17,0 | 1425 | 6750 | 3,9 | 18,5 |
| Общее количество по сельскому поселению с учетом общественных зданий | 300 | 1100 | 0,82 | 3,01 | 2070 | 7590 | 5,7 | 20,8 | 2250 | 8250 | 6,2 | 22,6 |
| Жидкие из выгребов(при отсутствии канализации) | - | 2000 | - | 5,48 | 0 | 13800 | 0 | 37,8 | 0 | 15000 | 0 | 41,1 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 | 0,01 | 0,02 | 35 | 55 | 0,1 | 0,1 | 38 | 60 | 0,1 | 0,2 |
| Общее количество по поселению с учетом общественных зданий и смета | 305 | 1108 | 0,83 | 3,03 | 2105 | 7645 | 5,8 | 20,9 | 2288 | 8310 | 6,3 | 22,8 |

Морфологический состав ТКО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок, тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 0,84 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 1,12 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,3 |
| Металлолом | 4-6 5 | 0,14 |
| Текстиль | 3-5 5 | 0,14 |
| Кости | 1-2 2 | 0,02 |
| Стекло | 2-3 3 | 0,025 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 0,02 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 0,02 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 0,14 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,02 |
| Отсев | 5-7 5 | 0,14 |
| Всего | 100 | 2,288 |

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы не помещающиеся в стандартные контейнеры.

на 1 очередь: 6,9 т.чел. * 50кг/год = 0,345 т.т./год

на расчетный срок: 7,5 т.чел. * 50кг/год = 0,375 т.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители.

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты.

Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид. Пищевые отходы образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Проектом предлагается разместить предприятие по переработке пищевых отходов в проектируемой промышленно-коммунальной зоне.

Селективный сбор ТКО.

В проекте предлагается раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения.

Пункт приема вторсырья запроектирован в промышленно-коммунальной зоне. Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы в сумме составляют

на 1 очередь: 2,105+0,345= 2,45 тыс.т./год.

на расчетный срок: 2,288+0,375= 2,663 тыс.т./год.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Контейнеры для сбора ТКО устанавливаются в районах общественных центров, парков. Их количество уточняется на последующих стадиях при уточнении набора и емкости объектов культурно-бытового обслуживания.

В усадебной и блокированной застройке мусор собирается и хранится на приусадебном участке.

Вывоз ТКО за пределы территории села и утилизация.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

На основании «Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов» 1 ездка составляет 3 часа.

Предлагается несменяемая система сбора и вывоза отходов, как наиболее производительная на базе мусоровоза марки МКЗ-40 на базе КамАЗа 53215 (53229).

Вывоз мусора производится с 6:00 до 9:00

М = Пгод / (365 * Псут * Кисп), где

М — количество мусоровозов

Пгод — количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, 1 очередь - 7645 м3/год, расчетный срок 8310 м3/год

Псут — емкость кузова данного вида мусоропровода, 18 м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

М1оч = 7645/ (365 * 18 * 0,8) = 1,45 = 2 машины

Мр.с. = 8310/ (365 * 18 * 0,8) = 1,58 = 2 машины

Определение количества контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке.

Бкон = Пгод * t * К1/ (365 * V), где

Бкон — количество контейнеров

Пгод — количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, 1 очередь - 7645 м3/год, расчетный срок 8310 м3/год

t – периодичность удаления отходов, сут.

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25.

V — вместимость контейнера, 1,1 м3

Бкон 1оч = 7645 * 2 * 1,25/ (365 * 1,1) = 47,60 = 48 контейнеров

Бкон р.с. = 8310 * 2 * 1,25/ (365 * 1,1) = 51,74 = 52 контейнера

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

Утилизация твердых бытовых отходов будет производится на заводе по переработке ТКО расположенный в сельском поселении Жуковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии со «Схемой санитарной очистки муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса РФ.

7.6 Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 500 Кв, 110 Кв, 35 Кв. В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 25 м для ВЛ 500 Кв, 20 м для ВЛ 110 Кв, 15 м для ВЛ 35 Кв.

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов.

7.7 Охрана от транспортных коммуникаций

Охрана от транспортных коммуникаций включает в себя защиту от негативного воздействия автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта.

Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей. Режим движения автомобилей, в свою очередь, зависит от дорожных условий: радиусов вертикальных и горизонтальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60-70 км/ч. Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости. Так, на дорогах с переходным покрытием скорость движения составляет 20-40 км/ч, на грунтовых дорогах - 10-20 км/ч.

Основными направлениями развития транспортного комплекса в Черкасском сельсовете  являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

- организации межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- развитие экономических, торговых и культурных связей между районными центрами;

- возможность выхода на внешние трассы;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий;

- организация придорожных сервисов, предприятий по обслуживанию автомобилей.

Вдоль автомобильных дорог межмуниципального и районного значения, проходящих по сельхозугодьям,  предусматриваются санитарно-защитные полосы шириной 10-40 м от границы полосы отвода по обеим сторонам дороги, свободные от посадок сельскохозяйственных культур, или посадка 2-3 рядов зеленых насаждений. Это позволит снизить уровень загрязнения почвы придорожной полосы на 30-40%.

Зеленые насаждения вдоль дорог являются защитными мероприятиями по снижению запыленности окружающей местности. Среднегодовая запыленность придорожной полосы составляет 10-30 тонн для грунтовых дорог и 5-10 тонн для дорог с переходным типом покрытия в расчете на 1 км протяжения, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5-15 раз и в 3-5 раз в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия.

Проектом предусмотрена замена грунтовых покрытий на твердые на автодорогах, проходящих через населенные пункты и через угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет.

8.1 Пожарная безопасность.

При разработке документов территориального планирования Республики Башкортостан должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования Российской Федерации.

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм.

Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для жилых зданий высотой более 75 м, других зданий высотой более 50 м  и зданий с числом подземных этажей более одного (за исключением автостоянок), а также для особо сложных и уникальных зданий, должны быть разработаны технические условия, согласованные с Управлением государственного пожарного надзора МЧС России.

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защиты имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта  защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

-нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

-создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

-разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

-реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

-проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

-содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

-научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

-информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

-осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

-производство пожарно-технической продукции;

-выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

-лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение   соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

-тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных  работ;

-учет пожаров и их последствий;

-установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

-государственная противопожарная служба;

-муниципальная пожарная охрана;

-ведомственная пожарная охрана;

-частная пожарная охрана;

-добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

На сегодняшний день на территории СП Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район муниципальная пожарная охрана отсутствует. Своей пожарной части нет. Сельсовет обслуживает ПЧ-8 – пожарная часть №8 Октябрьского района г.Уфы(ул.Бабушкина,1)  (телефон ПЧ: 223-47-42, 223-47-92) 22-ого пожарного отряда ФПС Республики Башкортостан ФГКУ. Расстояния от  пожарного депо до населенного пункта составляет от 10 до 15 км, что обеспечивает своевременное прибытие пожарных машин для ликвидации пожара. Также на территории сельсовета имеется 1 ведомственный пожарный автомобиль на территории ГУСП совхоз «Алексеевский»

Планировка и застройка территорий с.Алексеевка осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5.применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельного участка, в зависимости от типа пожарного депо, определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда).

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в с.Алексеевка осуществлено по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VII, п.7.3 Водоснабжение).

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и  рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся  в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать  Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

1. предупреждение лесных пожаров;

2. мониторинг пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров;

3. разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4. иные меры пожарной безопасности в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

-	разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер .должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и другие);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, соляркой, керосином или иными горючими веществами, материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другое) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

-места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

-100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

- территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горюче-смазочных материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов должны:

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра;

- соблюдать нормы наличия средств пожаротушения, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их  немедленного использования;

- при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и проведении этих работ органы государственной власти или органы самоуправления, прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

- тушить пожары, возникшие по их вине;

- немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов направлять работников, пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров.

Требования пожарной безопасности в лесах при осуществлении рекреационной деятельности (устанавливаются в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах и Правилами  использования лесов для осуществления рекреационной деятельности).

При осуществлении  рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Требования пожарной безопасности в лесах при размещении и эксплуатации железных  и автомобильных дорог

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных и автомобильных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной полосы шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Владельцы железнодорожного и автомобильного транспорта общего пользования, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода обязаны:

-	не допускать к эксплуатации  тепловозов, не оборудованных искрогасительными или искроулавливающими устройствами на участках железнодорожных путей, проходящих через лесные массивы;

- в случае обнаружения пожаров в полосе отвода дорог или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщение об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

На участках железнодорожных и автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь, золу, окурки и спички из окон и дверей.

Требования к пребыванию граждан в лесах

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, изложенные в общих требованиях пожарной безопасности в лесах;

- при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;

- оказывать содействия при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются на три основные группы: предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение распространения лесных пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, государственные органы управления лесным хозяйством обязаны обеспечить:

- широкое проведение лесопожарной пропаганды среди населения в населенных пунктах, общественном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности;

- организацию лесной рекреации в целях сокращения неорганизованного притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха;

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, установление причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникновения лесных пожаров.

Лесопожарная пропаганда должна вестись в направлении обеспечения выполнения требований пожарной безопасности в лесу и формирования у населения более глубоких знаний о лесе, взаимодействие человека с лесом, необходимости активных действий по охране леса, а также должна быть целенаправленной, оперативной, соответствовать времени года, обстановке и категории населения, содержать конкретные факты и печатные издания, которые должны быть выразительными, привлекательными и образными.

Пропаганда проводится непрерывно в течение года и усиливается в пожароопасный сезон, особенно при наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды. Для проведения работы должны в первую очередь использоваться средства массовой информации: печать, радио, телевидение, кино и другие.

Рекомендуются следующие формы лесопожарной пропаганды:

-проведение лекций, докладов, бесед по телевидению;

- индивидуальных бесед с занятыми в лесу рабочими, гражданами в населенных пунктах отдыхающими в лесу, туристами, экскурсантами, школьниками и т.д.;

- создание кино и видеофильмов, кино плакатов о вреде, наносимым лесными пожарами, причинах  возникновения их и меры борьбы. Организация широкого показа данных фильмов, кино плакатов в кинотеатрах, клубах, домах культуры, санаториях, домах отдыха, в детских лагерях, школах;

- опубликование в местной периодической и стенной печати выступлений бесед, статей научных работников государственной и ведомственной лесной охраны и других специалистов лесного хозяйства.

Издание массовыми тиражами и распространение плакатов, листовок и других материалов массовой печатной пропаганды:

- размещение у дорог на участках, где ведутся работы, в местах отдыха трудящихся, в лесу, периодически обновляемых плакатов и объявлений, предупреждающих о пожарной опасности в данное время;

- изготовление и распространение наклеек на спичечных коробках и других предметов массового потребления.

Для предотвращения распространения лесных пожаров следует осуществлять мероприятия по повышению пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности и своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных рубок, рубок промежуточного пользования, очистки лесосек от порубочных остатков, противопожарного обустройства лесов, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании непокрытых лесом участков лесного фонда.

8.3 Мероприятия по защите территории от стихийных бедствий природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации для Уфимского района не представляют большую вероятность. Природные чрезвычайные ситуации обусловлены половодьем, дождевыми паводками, заморозками, ледовыми заторами, сильной метелью, сильным ветром, снегопадами, сильными дождями, градом, лесными пожарами и карстовыми явлениями.

По прогнозам чрезвычайных ситуаций Уфимский район наиболее подвержен в зимние месяцы – штормовым ветрами и метелям, в весеннее-осенний период при малом количестве осадков – возникновению лесных пожаров.

Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Уфимском районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных ситуаций ожидается не выше локальных.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых

возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;

- Эвакуационные мероприятия;

- Меры по инженерной защите населения;

- Меры радиационной и химической защиты;

- Медицинские мероприятия

- Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

8.4 Мероприятия по защите территории от стихийных бедствий техногенного характера.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:

- чрезвычайные ситуации связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их перехлест при сильных метелях;

- пожары (взрывы) в жилых  и административных зданиях в результате использования нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления;

- ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением видимости;

- нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными явлениями;

- аварии на трубопроводном транспорте и на производственных объектов нефтяной и химической отраслей.

Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перечислен в главе VIII п.8.3.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели и баланс территорий.

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. 2012г. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том числе: | га | 6541,59 | 6541,59 | 6541,59 |
| 1.1 | Территория с.Алексеевка всего, из них: | « | 297,43 | 367,17 | 472,65 |
| 1.1.1 | -жилые кварталы, всего | « | 151,84 | 194,44 | 237,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -секционная застройка | « | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  | -блокированная застройка с участками (Таун-Хаусы) | « | 4,31 | 9,11 | 14,02 |
|  | -индивидуальная (в т.ч. 2-х кв.) застройка с участками | « | 135,13 | 172,93 | 210,91 |
| 1.1.2 | -общественные зоны | « | 9,46 | 14,32 | 16,66 |
| 1.1.3 | -зелёные насаждения общего пользования, то же на 1 жителя | га кв.м | 0,99 | 3,27 | 4,17 |
| 1.1.4 | -улицы | га | 52,72 | 75,02 | 99,03 |
| 1.1.5 | -коммунальная зона | « | - | 0,89 | 0,89 |
| 1.1.6 | -кладбища | « | 2,8 | 4,32 | 4,32 |
| 1.1.7 | -прочие | « | 79,62 | 74,91 | 110,25 |
| 1.2 | Межселенные территории всего, в том числе: | « | 6244,16 | 6541,29 | 6068,94 |
| 1.2.1 | -производственные и коммунальные зоны | « | 186,43 | 188,04 | 392,85 |
| 1.2.2 | -санитарно-защитные зоны | « | - | - | 1278,62 |
| 1.2.3 | -леса | « | 497,25 | 497,25 | 497,25 |
| 1.2.4 | -водоёмы | « | 333,35 | 333,35 | 333,35 |
| 1.2.5 | -скоростная ж/д (полоса отвода) | « | - | - | 93,0 |
| 1.2.6 | -межмуниципальная а/д | « | - | - | 70,0 |
| 1.2.7 | -прочие | « | 5227,13 | 5155,48 | 3403,87 |
| 2 | Население | тыс.чел. | 6,285 | 6,9 | 7,5 |
|  | Плотность населения в насел.пункте | чел./га | 21 | 19 | 16 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 134,09/ 2323 | 197,09/ 2803 | 262,5/ 3293 |
| 3.1 | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1 | -секционная застройка | « | 84,53/ 1507 | 84,53/ 1507 | 84,53/ 1507 |
|  | в том числе: -2-х эт. |  | 10,27/ 22 | 10,27/ 22 | 10,27/ 22 |
|  | -4-5 эт |  | 74,26/ 1485 | 74,26/ 1485 | 74,26/ 1485 |
| 3.1.2 | -индивидуальная застройка с участками 0,1га (в том числе 2-х квартирные дома) |  | 49,56/ 816 | 97,56/ 1176 | 147,69/ 1544 |
| 3.1.3 | -блокированная застройка (Таун-Хаусы) |  | - | 15,0/ 120 | 30,28/ 242 |
| 3.2 | Новое строительство всего | « | - | 63,0/ 480 | 65,41/ 490 |
| 3.2.1 | в том числе: -блокированная застройка с участками (Таун-Хаусы) | « | - | 15,0/ 120 | 15,28/ 122 |
| 3.2.2 | -индивидуальная застройка с участками | « | - | 48,0/ 360 | 50,13/ 368 |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 21,3 | 28,5 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 240/ 38 | 360/ 52 | 465/ 62 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 800/ 127 | 1080/ 156 | 1080/ 144 |
| 4.3 | Поликлиники - всего/1000 чел | пос/см | 100/ 16 | 100/ 15 | 263/ 35 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 1650/ 263 | 2100/ 304 | 2250/ 300 |
| 4.5 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | посетит. мест | 1250/ 184 | 1250/ 181 | 1250/ 167 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего: | км |  |  | 24,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - дороги межмуниципального значения | « | - | - | 7,7 |
|  | - дороги муниципального значения | « | - | - | 25,29 |
|  | - улицы | « | - | - | 8,8 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | авт. | - | 2208 | 2775 |
| 7 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - | 1278,62 |
| 8 | Ориентировочная стоимость 1 очереди реализации проекта (жилищное строительство и инфраструктура)* | млд. руб. | - | 3,78 | - |

Примечание: *уточняется рабочими проектами

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, планируемые к переводу  в земли населенных пунктов в связи с расширением границ

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории сельского поселения Алексеевский сельсовет Администрация муниципального района Уфимский район генеральным планом развития сельского поселения Алексеевский сельсовет предусматривается расширение границ населённых пунктов:

- с.Алексеевка

Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, планируемых к

переводу  в иные категории

| № | Населенный пункт или | Кадастровый номер участка, вошедшего в состав населенного пункта | Площадь всего участка, га | Категория | Существующее использование участка / организация, использующая участок | Кадастровая стоимость участка / стоимость м2, руб. | Площадь участка, вошедшего в состав населенного пункта, га / планируемое использование участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Алексеевка | 02:47:110502:139 | 1068,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | - пашня / Администрация СП Алексеевский сс; | 74541173 / 6,98 | 151,46 / комплексная застройка под индивидуальное жилищное строительство |
| 2 | с. Алексеевка | 02:47:110502:120 | 25,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | - пастбище / Администрация СП Алексеевский сс; | 1223479 / 4,87 | 23,76 / комплексная застройка под индивидуальное жилищное строительство |
| 3 | муниципальные земли | 02:47:111001:125 | 110,77 | Земли сельскохозяйственного назначения | - для сельскохозяйственного использования/ Администрация СП Алексеевский сс; | 5361036 / 4,84 | 88,89 / под промышленно-коммунальное предприятие (карьер) |
|  | Итого по сельсовету |  |  |  |  |  | 264,11 га |

Вхождение мелиоративных систем на территории СП Алексеевский сельсовет в состав населенных пунктов не планируется.

Баланс земель сельскохозяйственного назначения

по СП Алексеевский сельсовет

| № | Состав земель | Площадь, га (существующее положение) | Площадь, га (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пашня | 4158,93 | 3923,46 |
| 2 | пастбища | 1068,2 | 1039,56 |
|  | итого | 5227,13 | 4963,02 |