Об утверждении схемы  водоснабжения  и водоотведения сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

На основании  Федерального закона  от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ

«Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», постановления Правительства Российской  Федерации  от 13 февраля 2006 г. № 83  « Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», в соответствии с Уставом сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район, Совет сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  решил:

1. Утвердить схему водоснабжения  и водоотведения сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение  на информационном стенде в здании администрации  и на официальном  сайте  в сети  Интернет.

Глава сельского поселения

Алексеевский сельсовет

муниципального района

Уфимский  район

Республики Башкортостан						Ф.Ф. Саляхов

№ 243

от  07  июля 2014 года

Приложение к решению

Совета сельского поселения

Алексеевский  сельсовет

муниципального района

Уфимский  район

от 07 июля 2014 г. № 243

Схема

водоснабжения  и водоотведения  сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ	6

Наименование	6

Нормативно-правовая база для разработки схемы:	6

Цели схемы :	7

Способ достижения цели:	7

Сроки и этапы реализации схемы	7

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы	8

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы	8

Контроль исполнения инвестиционной программы	9

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

2.1. Общие сведения о Сельском  поселении Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский  район Республики Башкортостан	9

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения	10

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	12

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения	12

3.2. Анализ существующих проблем	13

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей	13

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения	14

3.5. Перспективная схема водоснабжения	14

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	15

4.1. Анализ структуры системы водоотведения	15

4.2. Анализ существующих проблем	15

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод	16

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации	16

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ	17

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения	17

I этап. 2013 -2017 гг.	17

II этап строительства 2018-2022гг.	17

III этап строительства (расчетный срок 2023-2027)	17

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения	17

I этап. 2013 – 2017 гг.	17

II этап. 2018-2022гг.	17

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	18

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	20

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы	20

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.	20

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;

- Генерального плана сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

- Программы социально-экономического развития сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2014 – 2024 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения деревни  Алексеевка сельского поселения  Алексеевский  сельсовет и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

# 1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

## Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2014 – 2024 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Местонахождение проекта Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, сельское поселение Алексеевский  сельсовет, деревня  Алексеевка.

## Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

## Цели схемы :

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

## Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

– строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

– строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

## Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2027 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2020 годы:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

– перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- реконструкция канализационных очистных сооружений с учетом увеличения производительности;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства- 2021-2022 годы:

– реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство скважин;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах; – строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -2023-2027 ( расчетный срок):

- строительство скважин;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные очистные сооружения;

- строительство канализационных очистных сооружений,

## Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 285 259,71 тыс. руб., в том числе:

190173,14 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

95086,57 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014-2024 годах составляет:

- всего – 285259,71 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет -256733,74 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 28525,97 тыс. рублей

## Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

## Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Администрация сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о сельском поселении Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Сельское поселение Алексеевский  сельсовет — муниципальное образование в Уфимском районе Республики Башкортостан. Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения [].Образован в последние месяцы СССР, согласно Указу Президиума ВС Башкирской ССР от 01.07.91 № 6-2/274 «Об образовании Алексеевского сельсовета в Уфимском районе»

Сельское поселение Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан граничит на востоке и юге с городом Уфа, на севере с сельским поселением Красноярский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, на западе с сельским поселением Михайловский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан [].

Согласно закону Республики Башкортостан «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» в состав сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  входи  один населенный  пункт – деревня  Алексеевка.

Общая площадь территории сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  составляет 6 ,758  га.

Численность постоянного населения на 01.01.2014 г. составила 6255 человека. Динамика роста населения отражена в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения по данным на 1 января указанного года

| Год | 2002 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | 3958 | 4297 | 4611 | 4774 | 4899 | 6255 |

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с  населенными пунктами Республики Башкортостан является: дороги с асфальтовым покрытием соединяющими с : п.8 марта ГО г. Уфа, село Михайловка, грунтовой дорогой соединяется с селом Красный Яр.

Расстояние до: районного центра (Уфа): 10 км, ближайшей ж/д станции (Уфа): 10 км[].

Расположена на западном берегу озера Сосновое (левобережной старицы реки Белой),с запада от города Уфы, в Башкирском Предуралье, в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины, в 100 км к 3ападу от передовых хребтов Башкирского (Южного) Урала, вытянута с юго-запада. на северо-восток на 5 км. В геологическом отношении складчато-кристаллический фундамент территории. перекрыт мощной толщей осадочных пород: песчаников, глин, мергелей, известняков, доломитов, а также легкорастворимых гипсов и ангидритов пермского периода. находится в северной-лесостепной подзоне умеренного пояса. Абсолютная отметка над уровнем моря - 95 метров. Координаты: 54°49′51.75″ с.ш. 55°59′47.17″ в. д.

Климат континентальный, достаточно влажный. Лето теплое, зима умеренно холодная и продолжительная. Средняя температура января              – 14,60С, июля  + 19,30С. Среднегодовое количество осадков - 419мм.

Градообразующим предприятием является ГУСП совхоз "Алексеевский" – это одно из ведущих аграрно-промышленных предприятий с современным многоотраслевым производством. Предприятие специализируется на выращивании овощей защищенного грунта: огурец, томаты, лук зеленый, перец, баклажаны, редис, ягоды, грибы, зеленные культуры, цветы, лимон, и является основным поставщиком витаминной продукции в города и районы Республики Башкортостан.

В совхозе успешно действует и развивается цех растениеводства открытого грунта, продукция которого: картофель, овощи (капуста, лук-репка, свекла, морковь и др.), зерновые и кормовые культуры пользуется высоким спросом у покупателей. Одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений деятельности хозяйства – животноводство. В соответствии с международными стандартами была произведена полная реконструкция корпусов фермы, созданы оптимальные условия для содержания животных и результативной работы животноводов.

Аграрный сектор включает также в себя несколько крестьянских (фермерских) хозяйств и личные подсобные хозяйства. Также на территории поселения имеются земли сельскохозяйственного назначения. За последние годы наметилась устойчивая тенденция изменения и реорганизации хозяйств в сторону увеличения доли частной собственности.

В сельском поселении Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Обслуживание жилого фонда сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Алексеевское жилищное управление» Уфимского района Республики Башкортостан.

Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории, транспортная доступность к городам и местам приложения труда.

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется от семи артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через насосную станцию второго подъема или водонапорную башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан П и Н 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним современным требованиям.

Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют. Сточные воды по канализационным самотечно-напорным сетям подаются на очистные сооружения ГУСП «совхоз «Алексеевский»  или сбрасываются на рельеф местности.

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон озера Сосновое, реки Белая и их притоков.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения юридически  являются муниципальной собственностью ГУСП совхоз "Алексеевский", а  эксплуатируются ООО «Алексеевское коммунальное управление»

Данное предприятие предоставляют весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.

Кроме этого на территории поселения имеются автономные системы водоснабжения в коттеджном поселке ( микрорайон Тарбеевка деревни Алексеевка), в садово-дачном товариществе  СНТ – «Бакен»  от собственных скважин.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан являются артезианские воды Подольско-мячковского горизонта среднего карбона. Качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан П и Н 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенного пункта Алексеевка организовано от: – централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; – децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан является ГУСП совхоз "Алексеевский".

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 3.1.

Таблице 3.1.

Сведения по артезианским скважинам

| № п/п | № по паспорту | Год ввода в экспл. | Глубина скважины, м | Произво-дитель-ность, м3/ч | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41055 | 1976 | 27 ( 28 | 40 | ЭВЦ10-63-110 |
| 2 | 34110 | 1974 | 27 ( 28 | 65 | ЭВЦ10-63-110 |
| 3 | 34097 | 1974 | 27 ( 28 | 70 | ЭВЦ10-63-110 |
| 4 | 34229 | 1974 | 27 ( 28 | 70 | ЭВЦ10-63-110 |
| 5 | 34228 | 1973 | 27 ( 28 | 72 | ЭВЦ10-63-110 |
| 6 | 34227 | 1973 | 27 ( 28 | 66 | ЭВЦ10-63-110 |
| 7 | 41014 | 1973 | 27 ( 28 | 26 | ЭВЦ10-63-110 |

Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артскважины являются собственностью ГУСП «Совхоз «Алексеевский». Населению сельского поселения Алексеевское вода поставляется через водоводы находящиеся в эксплуатации у ООО «Алексеевское коммунальное управление».

Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ.

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

Данные лабораторных анализов воды из скважин  приведены в приложениях.

Водопроводные сети имеют общую протяженность 13603 метра и выполнены из  стальных, трубопроводов диаметром от 15 до 250 мм. Износ существующих водопроводных сетей по сельскому поселению Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан составляет более 70%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих артскважин способно поставлять не более 10656 м³/сут. Водопроводными сетями охвачено 90 % территории жилой застройки.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятия ГУСП совхоз «Алексеевский».

2. Источником водоснабжения сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  являются артезианские и частично грунтовые воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Станция водоподготовки отсутствует.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

## 3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения

# 4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 4.1. Анализ структуры системы водоотведения

В сельском поселении Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан имеется несколько бассейнов канализования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации:

- 1 бассейн канализования – д. Алексеевка;

- 2 бассейн канализования (локальный) – микрорайон Тарбеевка деревни Алексеевка;

Со всеми отводимыми водами осуществляется централизованный сбор и отвод сточных вод на малые очистные сооружения ГУСП совхоз «Алексеевский».

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из чугунных и ПВХ труб диаметром 150, 200 и 250 мм и имеют удовлетворительное состояние. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 7 902 м. Канализационными сетями охвачено 60 % территории жилой застройки.

Сточные воды поступают на канализационную насосную станцию производительностью 160 м³/час и перекачиваются по напорному водоводу диаметром 200 и 250 мм на площадку канализационных очистных сооружений ГУСП совхоз «Алексеевский». На КНС установлены насосы марки СМ 150/125-315 (2 рабочий, 1 резервный). Размер станции диаметр 9 м, глубина 7 м , объем приемного резервуара 4,5 м3.

В связи с тем, что неоднократно поднимается вопрос о передаче очистных сооружений в собственность сельского поселения, необходимо учитывать, что канализационные очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях имеют устаревшее оборудование. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако, стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, реконструкция действующих канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

## 4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время сельское поселение Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 60 % территории жилой застройки.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки  со строительством узла механического обезвоживания осадка.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также возможности подтопления территории в паводковый период.

## 4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан представлены в таблице 4.1.

Суммарный расчет расходов сточных вод по сельскому поселению Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Таблица 4.1.

## 4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

# 5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

## 5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

## I этап. 2014 -2017 гг.

## II этап строительства 2018-2022гг.

## III этап строительства (расчетный срок 2023-2027)

## 5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

## I этап. 2013 – 2017 гг.

## II этап. 2018-2022гг.

# 6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объѐм финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением еѐ мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учѐтом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2011 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведѐнным в программе с учѐтом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2011 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2012 – 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

Всего инвестиций на 2013-2027 годы необходимо … тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения … тыс.руб., для строительства системы водоотведения … тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности

Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС)

Таблица 6.1

| Год | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |
| Итого 2014-2024гг |  |  |  |
| 2025-2027гг |  |  |  |
| Всего по проекту |  |  |  |

# 7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего … тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - … тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение – … тыс. рублей.

## 7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2024 годах составляет:

- всего - … тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - … тыс. рублей;

- внебюджетные источники - … тыс. рублей

7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Алексеевский  сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

где: – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

# Endnotes

# ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

Единый электронный справочник муниципальных районов Республики Башкортостан ВПН-2002 и 2009

Приложение 47б к Закону Республики Башкортостан «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан»

Административно-территориальное устройство Республики Башкортостан: Справочник/Сост. Р. Ф. Хабиров. — Уфа: Белая Река, 2007.— 416 с.— 10 000 экз. — ISBN 978-5-87691-038-7